## Slide 1: SDV-validerad MT-utrustning

## Slide 2
Versionshistorik
Version | Beskrivning av versionsuppdatering | Datum | Ansvarig
1.0 | MT-delar separerade från dokumentet “SDV validerad IT MT-utrustning” | 2024-01-17 | Emma Lundell
1.1 | Lagt till info-sida om PNA-instrument | 2024-01-17 | Emma Lundell
1.2 | Lagt till kontaktuppgifter för PNA-instrument | 2024-02-22 | Emma Lundell
1.3 | Uppdaterat information om Philips patientövervakning rev 4 samt Capsuletech | 2024-08-15 | Emma Lundell
1.4 | Lagt till PiCCO, Hemospeher och Invos som validerade BMDI-modeller | 2024-09-10 | Emma Lundell
1.5 | La till bild om streckkodsläsare för spotcheckmonitors | 2025-01-29 | Sebastian Berglin
1.6 | Uppdaterat med bild på rätt modell av Bbraun-pumpar samt mindre justeringar i textbeskrivning. Även ändrat mall för hela dokumentet | 2025-02-28 | Emma Lundell
1.7 | Lagt till info om ej uppkopplingsbara PNA-instrument | 2025-03-03 | Emma Lundell

## Slide 3
Överblick – SDV-validerade MT-utrustningar
CareAware VitalsLink
Spotcheckmonitorer
CareAware BMDI
Patientövervakning
Uthopp och integrationer
Audiometer
Endoskopiutrustningar
Ventilatorer
Anestesiarbetsstationer
Perfusionsutrustningar
Ultraljud
EKG
CTG
Spirometer
Bildgivande utrustningar
Labbutrustningar
Blodvaggor
Dialysapparater
PNA-instrument

## Slide 4
Spotcheckmonitorer
Integration via VitalsLink
Validerade modeller:
Baxter/HillRom Welch Allyn Connex Spot Monitor, modellerna:
  74CE, 74ME, 75CE, 75ME, 75RE
Infiniti/Mindray
  Modell VS9
  Nytt regionalt avtal sedan juni 2023. Implementering av VitalsLink-integration pågår, validering ej klar.
Förutsättningar:
WiFi-kort
Uppkoppling till Region Skånes nätverk
Streckkodsläsare

## Slide 5
Streckkodsläsare för spotcheckmonitor
Welch Allyn
Det ska vara en modell HS-1M scanner med RS artikelnummer 7000-916HS. Denna modell har inte RFID funktion, vilket annars kan orsaka problem när man vill skanna streckkoder eftersom den tar RFID från ditt SITHS-kort istället
Infinity/Mindray VS9
Scanner behövs inte beställas separat utan ingår I paketet för spotcheckmonitor modell VS9

## Slide 6
Patientövervakning
Integration via BMDI (Bedside Medical Device Interface)
Validerade modeller:
Philips IntelliVue monitorer, modellerna:
  MP5, MP5T, MP30, MP50, MP60, MP70, MP90, MX450, MX550, MX700, MX800, X2, X3
  Modul: PiCCO
Kopplade via Philips centrala patientövervakningssystem
  PIC iX-B, PIC iX-C
  Rev 4
Förutsättningar:
Uppkoppling till centralt kopplat Philips patientövervakningssystem i Region Skåne

## Slide 7
Ventilatorer
Integration via BMDI (Bedside Medical Device Interface)
Validerade modeller:
  Heinen+Löwenstein Leoni Plus
  Hamilton C1
  Dräger Evita Infinity v500
  Maquet Servo-I
  Maquet Servo-U
  Maquet Servo-N
  Philips V60
Kopplade till Philips centrala patientövervakningssystem via:
  EC-boxar (5/10/40/80)
  Capsuletech (ej aktuellt till första driftstart, inget beslut finns för övriga driftstarter)
Förutsättningar:
Uppkoppling till centralt kopplat Philips patientövervakningssystem i Region Skåne

## Slide 8
Anestesiarbetsstationer
Integration via BMDI (Bedside Medical Device Interface)
Validerade modeller:
  Dräger Zeus
  Dräger Primus
  Maquet Flow-I
Kopplade till Philips centrala patientövervakningssystem via:
  EC-boxar (5/10/40/80)
  Capsuletech (ej aktuellt till första driftstart, inget beslut finns för övriga driftstarter)
Förutsättningar:
Uppkoppling till centralt kopplat Philips patientövervakningssystem i Region Skåne

## Slide 9
Integration via BMDI (Bedside Medical Device Interface)
Validerade modeller:
  Stöckert S5 HLM – kopplas via CCE (Cerner Connectivity Engine)
  Terumo CDI 500 – kopplas via CCE (Cerner Connectivity Engine)
  Spectrum Medical M4 – kopplas via CCE (Cerner Connectivity Engine)
    Det kan för samtliga ovanstående bli aktuellt att istället koppla till Philips centrala patientövervakningssystem via Capsuletech (ej aktuellt till första driftstart, inget beslut finns för övriga driftstarter)
Perfusionsutrustningar
Förutsättningar:
Olika uppkopplingssätt för olika modeller, se kommentar bredvid respektive modell
Uppkoppling till Region Skånes nätverk

## Slide 10
Dialysapparater
Integration via BMDI (Bedside Medical Device Interface)
Validerade modeller:
  PrisMax - kopplas via Philips centrala patientövervakningssystem via EC-box
  PrismaFlex - kopplas via Philips centrala patientövervakningssystem via EC-box
  Kan för de två ovanstående bli aktuellt att istället koppla till Philips centrala patientövervakningssystem via Capsuletech (ej aktuellt till första driftstart, inget beslut finns för övriga driftstarter)
  Baxter Artis Physio - kopplas direkt till nätverk
  Baxter Artis Physio Plus - kopplas direkt till nätverk
Förutsättningar:
Olika uppkopplingssätt för olika modeller, se kommentar bredvid respektive modell
Uppkoppling till Region Skånes nätverk

## Slide 11
Integration via BMDI (Bedside Medical Device Interface)
Validerade modeller:
  Maquet Cardiosave – kopplas direkt till nätverk
  ECMO Fresenius Xenios – kopplas via Philips centrala patientövervakningssystem via EC-box
  ECMO Getinge Cardiohelp - kopplas via Philips centrala patientövervakningssystem via EC-box
  Invos (Somanetics) – kopplas via Philips centrala patientövervakningssystem via EC-box
  Hemosphere - kopplas via Philips centrala patientövervakningssystem via EC-box
    Det kan för samtliga ovanstående bli aktuellt att istället koppla till Philips centrala patientövervakningssystem via Capsuletech (ej aktuellt till första driftstart, inget beslut finns för övriga driftstarter)
Övrigt
Förutsättningar:
Olika uppkopplingssätt för olika modeller, se kommentar bredvid respektive modell
Uppkoppling till Region Skånes nätverk

## Slide 12
Uthopp och integrationer
Integrationer/uthopp finns för:
  Audiometer –via Auditbase
  Ultraljud – via ISCV eller SyngoDynamics
  EKG – uthopp till Muse
  CTG – via Milou
  Spirometrar – via SentrySuite
  Bildgivande system – via Sectra PACS/IDS7, FotoFinder, FotoWare, Forum
  Labbutrustningar – via LIMS-RS, Aqure, Ablacure, m.m.
  Blodvaggor – via Prosang
  Endoskopiutrustning – via Vidiview
Kompatibla modeller: Samtliga utrustningar/modeller som är kompatibla med respektive system/applikation kommer att vara uppkopplingsbara. Kontakta systemansvarig för mer info.
Förutsättningar:
Uppkoppling till Region Skånes nätverk
Uppkoppling till Region Skånes system (se kommentar bredvid respektive utrustningstyp)

## Slide 13
PNA-instrument
Integration via Aqure och LIMS
Alla patientnära analysinstrument ska kopplas upp via Aqure till LIMS-RS, för elektronisk överföring av svar till SDV.
Har man inte uppkopplingsbara instrument måste man byta ut befintliga instrument mot uppkopplingsbara.
För mer information, se Patientnära analys (PNA) - Vårdgivare Skåne (skane.se)
De enda PNA-instrument som i dagsläget INTE kan och ska kopplas upp, där analyssvar istället ska matas in manuellt i SDV, är de som på ovanstående länk under "Instrument/analyskit" markerats med "(manuell)"
Kontaktuppgifter för frågor om uppkopplingsbara instrument: labmedicin@skane.se
För privata vårdgivare pågår arbetet med att möjliggöra uppkoppling av PNA-instrument via Aqure till LIMS-RS, med hjälp av SD-WAN. Mer information kommer.
Förutsättningar:
Uppkoppling till Region Skånes nätverk
Uppkoppling till LIMS via Aqure

## Slide 14
Infusionspumpar
Integration via Infusion Suite
Implementation påbörjad 2025
Ej aktuellt för första driftstart, mer info om planerad release/utrullning kommer
Förväntad validerad modell:
    Bbraun
Förutsättningar:
Uppkoppling till centralt kopplat Bbraun infusionssystem i Region Skåne